## Slide 1: KUKA youBot simulation Professor Mehdi Tale Masouleh
Producers:
Alireza Mohammadi
Hesam Mojtahedi
Mohammadali Shakerdargah
Omid Vaheb
Sahand Divsalar
Summer 2020

## Slide 2
چکیده و مقدمه
معرفی اولیه ربات
ساختار ربات
  سکوی موبایل
  بازوی مکانیکی
کاربرد های ربات
پارامتر های D-H و حل سنماتیک مستقیم
حل سینماتیک معکوس
نگاهی کلی بر مباحث:

## Slide 3: چکیده و مقدمه

## Slide 4: چکیده و مقدمه
قرن بیست و یکم را میتوان دوره رباتیک دانست. روبات ها این پتانسیل را پیدا کرده اند که پلی بین شکاف دنیای سایبرنتیک (cybernetic) و دنیای فیزیکی ایجاد کنند. دنیای رباتیک به عنوان امیدوار کننده ترین کاندیدای انقلاب صنعتی بزرگ ، که انقلاب صنعتی (دیجیتالی) میباشد معرفی میشوند، رباتیک به دلیل تأثیرگذاری در هر جنبه ای از زندگی، نقش فزاینده ای را در جامعه بازی میکند.
در این ارائه هدف شبیه سازی و بررسی عملکرد ربات Kaku youBot میباشد.
این ربات از یک سکوی Mobile و یک بازوی رباتیک تشکیل شده است. در ادامه شبیه سازی این ربات مورد بحث قرار خواهد گرفت. این شبیه سازی با اضافه کردن قطعاتی مانند دوربین بر روی ربات انجام شده است که توانایی انجام عملیات بیشتری را به ربات می دهد.

## Slide 5: معرفی اولیه ربات

## Slide 6: معرفی اولیه ربات
نسخه شبیه سازی شده از ربات از یک سکوی موبایل، که توانایی حرکت در محیط اطرافش را به ربات می دهد و یک بازوی رباتیک تشکیل شده است. Mobile Manipulator که با نرم افزار منبع باز کنترل می شود دارای یک پایه همه کاره و مکانیکی با پنج درجه آزادی است.
KUKA youBot حاوی یک شاسی است که می تواند با آن به طور هماهنگ با کنترل کننده ها ارتباط لازم برای تحرک را ایجاد کند و با کمک یک یا دو بازوی رباتیک نصب شده بر روی شاسی عملیات مورد انتظار از آن را انجام دهد.
هر دو این اجزا توسط سیستم های درایو از موتور ماکسون رانده می شوند.

## Slide 7: معرفی اولیه ربات
بعد از دو سال از معرفی، این ربات به بستر مرجع تحقیق و آموزش در زمینه ربات های موبایل تبدیل شد.
در سراسر جهان، KUKA در درجه اول به عنوان تولید کننده ربات های صنعتی شناخته می شود.
KUKA با استفاده از ربات youBot ، یک بستر مرجع منبع باز برای تحقیقات رباتیک ایجاد کرد.

## Slide 8: ساختار ربات

## Slide 9: ساختار ربات
سکوی موبایل:
یک پلتفرم موبایل همه کاره (Omnidirectional mobile platform)که از شاسی ربات تشکیل شده است همچنین چهار چرخ مکانوم، موتور و یک برد پردازنده کامپیوتری که میتواند برنامه نویسی شود و فعالیت خاصی را انجام دهد یا آن که با یک ریموت از طریق کامپیوتر قابل استفاده شود.
ربات ها در جابه جایی به دو نوع تقسیم میشوند:
    ربات های Holonomic
    ربات های Non-Holonomic
    عبارت Holonomic اشاره به تعداد درجه آزادی های قابل کنترل یک ربات دارد.
در این پروژه ربات از نوع هولونومیک هستند به آن معنا که تعداد درجه های آزادی قابل کنترل ربات برابر با تعداد کل تعداد درجه های آزادی آن ربات است.

## Slide 10: ساختار ربات
سکوی موبایل:
به طور خاص در این ربات از چرخ های مکانوم استفاده شده است:
نحوه عملکرد این چرخ ها با توجه به تصویر زیر، به سادگی قابل درک خواهد بود:

## Slide 11
ساختار ربات
بازوی مکانیکی:
بازوهای مکانیکی Manipulator)) از رابط‌های صلبی تشکیل می‌شوند که به وسیله مفصل هایی که حرکت نسبی رابط‌های مجاور را ممکن می‌سازند، به یکدیگر اتصال یافته اند.
این ربات از یک بازوی با پنج درجه آزادی (Five DOF) با یک چنگک (Gripper) دو انگشتی تشکیل شده است که مجری نهایی را شکل میدهد.

## Slide 12: کاربرد های ربات

## Slide 13
کاربرد های ربات
حرکت در محیط و حمل برخی اجسام
جا به جایی اجسام:
  توانایی انجام برخی بازی ها:
    شطرنج
    تخته نرد
  توانایی انجام نظافت در خانه:
    برداشتن زباله های روی زمین و انتقال آن به سطل زباله
توانایی تشخیص اجسام رنگی با استفاده از دوربین
توانایی فیلم برداری از یک رخداد و دنبال کردن آن با استفاده از صفحه موبایل و دوربین

## Slide 14
پارامتر های D-H و حل سینماتیک مستقیم

## Slide 15
پارامتر های D-H و حل سینماتیک مستقیم
با فرض ساختار محور های ربات به صورت زیر:
جدول پارامتر های D-H :

## Slide 16
حل سینماتیک معکوس

## Slide 17
حل سینماتیک معکوس
حل سینماتیک معکوس، مساله را از فضای کاری به فضای مفصلی میبرد و وضعیت متغیر های مفصلی را تعیین کند.
تنها در صورتی میتوان از وجود پاسخ برای معادلات سینماتیک معکوس اطمینان حاصل کرد که موقعیت مربوط به مجری نهایی (End Effector) و چرخش های آن در محدوده کاری داده شوند.
تصویر زیر محدوده مفاصل و ساختار سینماتیکYouBot را نمایش می دهد:

## Slide 18
حل سینماتیک معکوس
معادلات زیر به حل سینماتیک معکوس ربات می پردازند:

## Slide 19
حل سینماتیک معکوس
=

## Slide 20
زوایای مطرح شده :
حل سینماتیک معکوس

## Slide 21
موبایل ربات

## Slide 22
انواع حرکت موبایل ربات:
حرکت به سمت جلو
حرکت به سمت عقب
حرکت به سمت چپ
حرکت به سمت راست
گردش به سمت چپ
گردش به سمت راست
هولونومیک بودن ربات نتیجه 6 حالت حرکتی بالا می باشد که باعث کنترل پذیری ربات در تمام درجه های قابل کنترل شده است.
موبایل ربات

## Slide 23
الگوریتم جا به جایی ربات:
الگوریتم جا به جایی ربات به صورت یک حلقه کنترلی بسته با فیدبک منفی می باشد که به صورت تکراری تا زمانی که ربات به مقصد نرسیده باشد انجام می شود.
ماژول کنترلر بردار اختلاف موقعیت فعلی و هدف را دریافت می کند و بردار های سرعت لحظه ای را برای رسیدن به مقصد تولید کرده و تحویل موتور می دهد.
موبایل ربات

## Slide 24
محاسبات جبری کنترلر:
سیگنال خطا:
خطای زاویه
خطای موقعیت
موبایل ربات

## Slide 25
تصحیح خطای زاویه:
برای تصحیح خطای زاویه از حرکت های گردش به راست یا چپ استفاده می شود.
ضریب اهمیت تصحیح خطای زاویه۳ در نظر گرفته شده است تا ربات در ابتدای حرکت سریع جهت خود را تنظیم کند.
کنترلر اختلاف زاویه ربات با زاویه مقصد را دریافت می کند و متناسب با آن سرعت هایی را تولید می کند که ربات در سریع ترین حالت اختلاف زاویه را کمینه کند.
موبایل ربات

## Slide 26
تصحیح خطای موقعیت
ابتدا بردار جابجایی محاسبه می شود سپس این بردار در راستای بردار های فریم ربات، یعنی بردار های front و right تجزیه می شود.
کنترلر متناسب با اندازه مولفه های بردار جابجایی در مختصات ربات، بردار های سرعت را تولید می کند و تحویل موتورها می دهد.
برای کمینه کردن خطای موقعیت از حرکت به سمت جلو، حرکت به عقب، حرکت به سمت راست و حرکت به چپ استفاده می شود.
ضریب اهمیت تصحیح خطای موقعیت 1 در نظرگرفته شده است.
موبایل ربات

## Slide 27
تصحیح خطای موقعیت در راستای front:
برای تصحیح خطای موقعیت در راستای front از حرکت به سمت جلو و حرکت به سمت عقب استفاده می شود.
موبایل ربات

## Slide 28
تصحیح خطای موقعیت در راستای right:
برای تصحیح خطای موقعیت در راستای right از حرکت به سمت چپ و حرکت به سمت راست استفاده می شود.
موبایل ربات

## Slide 29
بازوی ربات

## Slide 30
پیاده سازی بازوی ربات:
در اسلاید های قبل در مورد بازوی ربات و حل سینماتیک مستقیم و معکوس آن صحبت کردیم. حال به پیاده سازی این صحبت های تئوری می پردازیم.
بازوی ربات توسط کلاس Arm تعریف شده است که خود از instance هایی از دو زیرکلاس ArmMotor و Gripper تشکیل شده است.
بازوی ربات

## Slide 31
مهمترین چالش در پیاده سازی، حل مسئله ي سینماتیک معکوس است پس برای سادگی از پیش پردازش استفاده می کنیم:
ARM_FRONT_FLOOR
ARM_FRONT_PLATE
ARM_HANOI_PREPARE
ARM_FRONT_CARDBOARD_BOX
ARM_RESET
ARM_BACK_PLATE_HIGH
ARM_BACK_PLATE_LOW
ARM_MAX_HEIGHT
بازوی ربات

## Slide 32
بازوی ربات
این حالات پیشفرض زوایا را برای 4 مفصل بالایی مشخص می کنند اما با تعریف 8 حالت Orientation یا جهت گیری برای مفصل اول دست خود را در استفاده از این حالات بازتر می کنیم.
ARM_BACK_LEFT
ARM_LEFT
ARM_FRONT_LEFT
ARM_FRONT
ARM_FRONT_RIGHT
ARM_RIGHT
ARM_BACK_RIGHT
ARM_MAX_SIDE

## Slide 33
بازوی ربات
علاوه بر موارد فوق تابعی به نام arm_ik نیز نوشته شده است که براي حالت هاي تعریف نشده نیز قادر به حل سینماتیک معکوس ربات خواهد بود.
x1 = sqrt(x * x + z * z)
alpha = -asin(z / x1)
beta = -(M_PI_2-acos((a*a+c*c-b*b)/(2.0*a*c))-atan(y1/x1))
gamma = -(M_PI - acos((a*a + b*b - c*c) / (2.0*a*b)))
delta = -(M_PI + (beta + gamma))
epsilon = M_PI_2 + alpha

## Slide 34
استراتژی ربات

## Slide 35
1- مسئله ی برج هانوی
2- مسئله ی مرتب کردن جعبه ها بر اساس رنگ
استراتژی ربات

## Slide 36: مسئله ی برج هانوی:
هدف انتقال برج به استند مقصد با رعایت ترتیب جعبه ها است.
استراتژی ربات

## Slide 37
استفاده از صفحه ی پشت برای جا به جایی جعبه ها:
استراتژی ربات

## Slide 38
الگوریتم حل مسئله:
جعبه ی قرمز از استند 1 به 3 منتقل می شود.
دو جعبه ی زرد از استند 1 به 2 منتقل می شوند. (یکی از آنها در صفحه ی پشت و دیگری توسطGripper حمل می شود)
جعبه ی قرمز از استند 3 به 2 منتقل می شود.
سه جعبه ی سبز به طور همزمان از استند 1 به 3 منتقل می شوند (دو تا از آنها توسط صفحه ی پشتی و دیگری توسط Gripper حمل می شوند)
جعبه ی قرمز از استند 3 به 1 منتقل می شود.
دو جعبه ی زرد از استند 2 به 3 منتقل شده و روی جعبه های سبز قرار می گیرند.
جعبه ی قرمز از استند 1 به 3 منتقل شده و روی جعبه های زرد قرار می گیرد و به این ترتیب برج کامل می شود.
استراتژی ربات

## Slide 39
1- مسئله ی برج هانوی
2- مسئله ی مرتب کردن جعبه ها بر اساس رنگ
استراتژی ربات

## Slide 40: مرتب کردن جعبه ها بر اساس رنگ:
استراتژی ربات
هدف قرار دادن جعبه ها در استند مقصد به ترتیب رنگ است.

## Slide 41
پردازش تصویر برای تشخیص رنگ جعبه ها:
مثال: تشخیص رنگ جعبه ی آبی
استراتژی ربات

## Slide 42
پردازش تصویر برای تشخیص رنگ جعبه ها:
استراتژی ربات

## Slide 43
ترتیب جعبه ها در استند مقصد از دید ربات
استراتژی ربات

## Slide 44
با تشکر از توجه شما